1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабеленаматыватель предназначен для размотки и намотки кабеля с укладкой на барабан при спуско-подъемных операциях на эксплуатационных скважинах, оборудованных электропогружным насосом. Кабеленаматыватель смонтирован на колесном прицепе и может буксироваться тягачом как по шоссе, так и в условиях бездорожья.

Климатическое исполнение «У», ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Общие сведения

2.1.1 Изготовитель	ОАО «Красный пролетарий»

2.1.2 Обозначение	889811 (К1БП-01)

2.1.3 Окружающая среда, в которой эксплуатируется кабеленаматыватель:

• температура, °С:

– рабочее состояние:

наибольшая	+40

наименьшая	-40

2.1.4 Срок эксплуатации, лет	7

2.2 Транспортные

2.2.1 Монтажная база 	прицеп 8326-01

2.2.2 Основной тягач 	автомобиль УРАЛ-4320, трактор Т-150

2.2.3 Электрооборудование, В 	24

2.2.4 Максимальная скорость передвижения, км/ч 	60

2.2.5 Полная масса при движении, кг 	3200

2.2.6 Распределение полной массы при движении на дорогу, кг

– через переднюю ось 	1600

– через заднюю ось 	1600

2.2.7 Полная масса при работе
с установленными домкратами на скважине, кг, не более	8200

2.2.8 Габаритные размеры, мм:

- длина 	6177

- ширина 	2230

- высота 	3800

2.3 Установка УНРКТ-2М

2.3.1 Грузоподъемность, т 	5

2.3.2 Диаметр барабана, мм, не более 	2000

2.3.3 Мощность электродвигателя, кВт 	3

2.3.4 Скорость намотки кабеля, м/сек 	0,25

2.3.5 Электрооборудование:

– ввод сети 	380 В, 50 Гц

– освещение, розетка 	220 В, 50 Гц

– управление кнопочное с дублированием кнопок
«ПУСК-СТОП» на выносном пульте, В, постоянного тока 	24

2.3.6 Момент затяжки гаек стремянок, Нм 	150

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Кабеленаматыватель в сборе

3.2 Траверса для подъема кабельного барабана (по отдельному заказу)

3.3 Комплект эксплуатационной документации (согласно ведомости ВЭ)

3.4 Комплект запасных частей (согласно ведомости ЗИП)