1. Общие указания

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции и правильной безопасной эксплуатации крана поворотного КП3 (в дальнейшем – крана КП3).

При изучении конструкции крана КП3 дополнительно руководствоваться комплектом документации согласно спецификации и эксплуатационной документацией на комплектующие покупные изделия.

Исполнение крана поворотного КП3

Таблица 1

| Обозначение | Угол поворота стрелы | Рис. | Основание подкрановое | Площадка обслуживания крана 3492.17.00.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180º с монорельсом | 270º с монорельсом | 360º с монорельсом | 360º с противовесом |  | – | Типа «сани» 3492.21.00.000 | С откидными опорами 3492.22.00.000 |  |
| 3492.00.00.000 | ● |  |  |  | 2 | ● | *1 | *1 |  |
| 3492.00.00.000-01 |  | ● |  |  | 3 | ● | *1 | *1 | *1 |
| 3492.00.00.000-02 |  |  | ● |  | 4 | ● | *1 | *1 | ● |
| 3492.00.00.000-03 (КП3М) |  |  |  | ● | 5 | ● | *1 | *1 |  |

*1 по особому заказу

2. Назначение

Кран КП3 предназначен для механизации погрузочных и разгрузочных работ.

3. Технические данные

3.1. Грузоподъемность	31,36 кН (3,2 тс)

3.2. Радиус действия:

максимальный	8,0 м

минимальный	1,8 м

3.3. Скорость перемещения груза:

при подъеме	0,2 м/с

при передвижении	0,4 м/с

при повороте с максимальным радиусом	0,47 м/с

3.4. Максимальная высота подъема крюка	6,0 м

3.5. Тип электротали для подъема и перемещения
 груза по длине стрелы	ТЭ 320–51132

3.6. Общая установочная мощность тали	8,05 кВт

3.7. Общая установочная мощность крана	10,25 кВт

3.8. Управление краном	кнопочное со стационарного пульта управления

3.9 Привод механизма поворота стрелы:

тип электродвигателя	4А100L6У3

мощность	2,2 кВт

частота вращения	1000 об/мин

3.10. Противовес (кран КП3М):

Бетонные блоки ФБС 24-6-6т, шт.	2

Габаритные размеры блоков, мм	2380 х 600 х 580**

Примечание: **) – не поставляются.

Масса одного блока, кг	1960

3.11. Габаритные размеры, не более

высота	5777 мм

Таблица 2

| Обозначение | Угол поворота стрелы | Длина, мм | Ширина, мм | Масса крана КП3, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3492.00.00.000 | 1800 | 10265 | 2530 | 4550 |
| 3492.00.00.000-01 | 2700 | 10265 | 2530 | 4950 |
| 3492.00.00.000-02 | 3600 | 10265 | 2530 | 5240 |
| 3492.00.00.000-03 | 3600 | 12750 | 920 | 8230 |

3.11. Монтажная база крана	металлические основания буровых установок

По особому заказу возможно изготовление мобильных подкрановых оснований по чертежам:

– 3492.21.00.000 – типа «сани»

– 3492.22.00.000 – с откидными опорами