# Агрегат для свабирования скважин А2-32-01

# Назначение изделия, краткое описание

Агрегат для свабирования скважин А2-32-01 ТУ39-0135681-28-94 предназначен для использования в составе комплекса для свабирования скважин при намотке на барабан лебедки  тартального каната диаметром 13 мм.

# Основные технические характеристики

Максимальная грузоподъемность, тс ……………………………………………………...8.5

Максимальная скорость передвижения, км/ч………………………………………………60

Габаритные размеры в транспортном положении, мм ……………………9415х2500х3230

Масса агрегата (полная), кг……………………………………………………………..16 600

Скорость намотки каната при частоте вращения 
двигателя 2100 об/мин, м/с………………………………………………………0,85 — 12,78

Расчетный срок службы лет…………………………………………………………………..7

Средняя наработка на отказ………………………………………………………………500 ч

Транспортная база:

шасси автомобиля………………………………………………УРАЛ-4320-0001951-40

количество осей…………………………………………………………………………..3

количество ведущих осей.……………………………………………………………….3

Лебедка:

Тип………………………………………………………...однобарабанная, собранная в          станине сварной конструкции

Привод……………………………………………………от коробки передач через

конический редуктор

и зубчатую  передачу

номинальное тяговое усилие на 2-м ряду намотки, кН (кг с)	85 (8500)

канатоемкость барабана (канат диаметром 13 мм), м	2300

тип тормоза 	ленточный

диаметр тормозного шкива, мм…………………………………………………..1000

управление тормозом……………………………………...ножное пневматическое,

сдублированное с ручным

механическим

фрикционная муфта	однодисковая пневматическая

Управление:

агрегатом  электро- пневмомеханическое с поста управления в кабине оператора