Технические характеристики А5-40Т

Агрегат для ремонта скважин А5-40Т ТУ 39-00135680-31-96 предназначен для производства спуско-подъемных операций при ремонте скважин, не оборудованных вышечными сооружениями, для работы сбросом труб и штанг на мостки, для производства тартальных работ, для чистки песчаных пробок желонкой и для возбуждения скважин поршневанием (свабированием) при намотке на барабан лебедки тартального каната диаметром 15,5 мм.

Агрегат является самоходной нефтепромысловой машиной, смонтированной на шасси автомобиля УРАЛ-4320-1916-40И повышенной проходимости и состоит из однобарабанной лебедки и телескопической двухсекционной вышки с талевой системой.

Агрегат, по требованию потребителя, может комплектоваться механизмами для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб и насосных штанг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная грузоподъемность, тс	40

Наибольшая высота подъема крюка, м	12

Максимальная скорость передвижения, км/ч	60

Наибольший угол подъема и спуска агрегата

при движении в транспортном положении по сухой грунтовой дороге	28°

Габаритные размеры в транспортном
положении, мм	10400х2500х4200

Масса агрегата (полная), кг	21 200

Распределение полной массы агрегата
на дорогу, кг
через переднюю ось	5 300

через ось задней тележки	15 900

Расчетный срок службы	7 лет

Грузоподъемность и скорость подъема крюка при частоте вращения двигателя 1800 об/мин на IV (прямой) передаче КП шасси, на 2-м ряду намотки каната на барабан лебедки

Таблица 1

| Включенная скорость | Частота вращения барабана, об/мин | Скорость подъема крюка, м/с | Грузоподъемность на крюке, тс |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV V | 35,5 64 122 185 281 | 0,22 0,4 0,765 1,16 1,76 | 40 27,15 14,2 9,37 6,18 |
| Обратный ход | 34 | 0,21 | - |

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ

Транспортная база:

шасси автомобиля	УРАЛ-4320-1916-40И

количество осей	3

количество ведущих осей	3

тип двигателя	ЯМЗ-236НЕ2

номинальная мощность двигателя,
при n=2100 об/мин, кВт (л.с)	169,2 (230)

Трансмиссия:

привод лебедки и агрегата	от первичного вала раздаточной коробки с помощью коробки отбора мощности через 2-х скоростную гитару и карданные валы

Лебедка:

тип	однобарабанная, собранная в станине сварной конструкции

привод	от коробки передач через конический редуктор и зубчатую передачу

номинальное тяговое усилие на 2-м ряду намотки, кН (кгс)	105 (10500)

канатоемкость барабана (канат диаметром 15,5 мм), м	2000

тип тормоза	ленточный с колодками

диаметр тормозного шкива, мм	1000

ширина тормозных колодок, мм	230

количество тормозных колодок на ленте	18

тип тормозных колодок	БУ-75

управление тормозом	ножное пневматическое, сдублированное с ручным механическим

фрикционная муфта	однодисковая пневматическая

материал вкладышей	ФК-16Л ГОСТ 10851-73

Лебедка вспомогательная:

тип	гидравлический

допускаемая нагрузка, кН (кгс)	10 (1000)

канат 11,5-Г-1-Н-1666(170) ГОСТ 7668-80 L=50000, шт	1

Вышка:

тип	телескопическая двухсекционная

с открытой передней гранью

высота от фундамента до оси
кронблока ,м	18,28

грузоподъемность, тс	40

угол наклона вышки в рабочем
положении (к вертикали)	4º

Количество оттяжек

грузовых	2

установочных	2

Подъем в рабочее положение	двумя гидравлическими домкратами

Выдвижение верхней секции	канатное, специальной лебедкой с гидроприводом

Вышка оборудована:

• Двумя роликами под канат Ø 10мм для подвески машинных ключей

• Роликом для подвески кабеля УЭЦН

Талевая система:

оснастка	2х3

канат 23,5-Г-1-Н-1860 (190) ГОСТ 7668-80, м	126

Кронблок:

тип	одноосный

количество шкивов	3

диаметр шкивов (по дну ручья), мм	580

Крюкоблок:

тип	одноосный с трехрогим крюком

количество шкивов	2

диаметр зева основного рога крюка, мм	90

зев боковых рогов крюка, мм	55

Электрооборудование:

напряжение, В	24

рабочее питание	от генератора автомобиля и от аккумуляторной батареи

уровень взрывозащиты	класс взрывоопасной зоны В-Ir, категория взрывоопасной смеси IIВ, группа взрывоопасной смеси ТЗ

Управление:

спуско-подъемными операциями	электропневматическое и ручное механическое из кабины на платформе агрегата

установкой вышки	с выносного пульта

дополнительной лебедкой	ручным распределителем SD18/2

гидроцилиндрами опор	ручное механическое распределителями SD5/6 каждый цилиндр отдельно

коробкой передач шасси	сдублированным постом управления электропневматического привода переключения передач

Обогрев кабины оператора:

нагреватель плоский, тип	ВНУ-2000

мощность, Вт	2000

Индикатор веса электронный ИВЭ-50М:

Наибольший предел измеряемых усилий натяжения каната, кН	100

Предел допускаемой приведенной погрешности
измерения усилий натяжения каната, не более, %	2,5

Порог реагирования, не более, кН	1,4

Диапазон изменения диаметра каната, мм	18…25

Диапазон рабочих температур, ˚С:

– для силоизмерительного датчика и выносного табло	± 50

– для прибора ИВЭ-50М	от -40 до +50

– относительная влажность воздуха при + 25 ˚С, не более, %	98

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Агрегат 692614 (А5-40Т), смонтированный
на автомобиле УРАЛ-4320-0001951-40	1

Комплект эксплуатационной документации
(согласно ведомости ЭД)	1

Комплект запасных частей (согласно ведомости ЗИП)	1

* Гидроключ ГКШ-1200МГ, шт.	1

* Автоматический штанговый ключ типа КШЭ, шт.	1

* Элеватор ЭТА-50	1

* Ключи КТГУ-60,73,89	1,1,1

* Ключ КОТ-48-89	1

* Штроп-50 т	1

* Штропа – 28 т	2

* Элеваторы ЭХЛ-60,73	1,1

* Штанговый крюк – 10 т	1

* Механический универсальный
ключ КМУ-50М	1

* Вертлюг промывочный ВП-50	1

* Вертлюг эксплуатационный ВЭ-50	1

* Установка лебедки ЛКБ А5-40М.25.00.000	1

* Установка дополнительной лебедки А5-40М.29.00.000	1

* Гидрораскрепитель с тяговым усилием 3000 кг и ходом штока 700 мм	2

* Система охлаждения тормозной шайбы А5-40М.35.00.000	1

*) Поставляется за отдельную плату