Кран поворотный КП-2

# Назначение изделия, краткое описание

Наименование изделия - кран поворотный КП2, КП2-01

Обозначение КП2-00.00.000

Краны поворотные КП2  предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ на мостках буровых установок.

# Основные технические характеристики

Тип крана………………………………………………………………стационарный, поворотный

Назначение …………………………………………………..для погрузочно-разгрузочных работ

на мостках буровых установок и на базах.

Исполнение	У (для умеренного климата)

Режим работы	легкий

Основные параметры и размеры:

Грузоподъемность, тс	2

Радиус действия, м:

максимальный	8

минимальный	1,8

Скорость движения груза, м/с (м/мин):

при подъеме	0,13 (8)

при передвижении по кран-балке	0,33 (20)

при повороте	0,47 (28)

Угол поворота кран-балки, рад (о)	3,1 (180)

Высота подъема крюка, м	6

Управление краном	кнопочное с пульта управления

Привод механизмов подъема, поворота и передвижения 
от электродвигателей 3-х фазного тока напряжения 220/380 В:

тип электротельфера	ТЭ200-51120-00

(болгарского производства)

мощность электродвигателей, кВт	3,25

Электродвигатель механизма поворота N=2,2 кВт, n=930 об/мин.

Масса крана, кг, не более	3000

Масса основных частей крана, кг:

колонна	778

укосина	898

подкос в сборе	125

электротельфер	290

редуктор	292