Кран поворотный КП-3

# Назначение изделия, краткое описание

Краны поворотные КПЗ предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ на мостках буровых установок.

# Основные технические характеристики

Шифр………………………………………………………………………………………….КПЗ

Монтажная база ……………………………………………металлические основания под

буровые установки

Максимальная грузоподъемность, т	3,2

Радиус действия, м:

максимальный	8

минимальный	1,8

Скорость перемещения груза, м/с:

при подъеме	0,2

при передвижении 	0,4

Угол поворота кран-балки 	180°

Максимальная высота подъема, м	6

Подъем и передвижение груза..…………………..	электроталь, установленная

на кранбалке

Тип электротали 	ТЭ320-51132

Общая установленная мощность электротали, кВт	8,05

Общая установочная мощность, кВт	10,25

Управление краном 	кнопочное, с пульта управления

Привод механизма поворота кран-балки:

тип электродвигателя	4А1006УЗ

мощность, кВт 	2,2

частота вращения, об/мин 	1000

Габаритные размеры: мм

длина 	10 265

ширина 	2 530

высота 	5 777

Масса, кг	4 550