Установка исследования скважин ЛСК-07

# Назначение изделия, краткое описание

Установка ЛСК-07 предназначена для выполнения гидродинамических исследований скважин приборами и проведения ремонтных работ с помощью инструмента, спускаемого на проволоке.

Климатическое исполнение «У», категория размещения I по ГОСТ 15150-69. Установка пригодна для эксплуатации в умеренном и холодном макроклиматических районах I2 по ГОСТ 16350-80.

# Основные технические характеристики

Монтажная база ………………………………………………шасси автомобиля ГАЗ-33081

Отбираемая мощность, кВт, не более………………………………………………………16

Глубина обслуживания, м, не более
при диаметре проволоки 1,8 мм…………………………………………..……………...3000
                                          2,2 мм…………………………………………..………………2200

Скорость подъема проволоки (на среднем
диаметре намотки барабана), м/с
без понижающего редуктора ……………………………………………...от 0,40 до 3,2
с понижающим редуктором ……………………………………………...от 0,06 до 0,50

Номинальное тяговое усилие 
(на среднем диаметре намотки барабана), кН (кгс)	1,6 (160)

Привод лебедки ………………………………………………………………от гидромотора

Передаточное отношение лебедки………………………………………………………..3,83

Тип гидромотора 	нерегулируемый аксиально-плунжерный

Привод 	гидравлический от насоса

Тип насоса 	регулируемый аксиально-поршневой

Привод 	карданным валом от фланца коробки
                                                                                                              отбора мощности

Давление номинальное, МПа………………………………………………………………..20

Управление насосом 	гидравлическое, с пульта управления

Давление управления, МПа, не более ……………………………………………………..2,5

Лебедка………………………………………….однобарабанная со съемным барабаном, с автоматическим и ручным спуском и подъемом проволоки

Укладка проволоки 	автоматическая

передаточное отношение:

на I скорости……………………………………………………………………………6,25

на II скорости………………………………………………………………………………1

Кузов установки 	цельнометаллический, закрытый 
                                                                                             фургонного типа, утепленный

Отопление кузова 	отопительная установка типа ОВ 65

Освещение салона 	от электрической сети автомобиля

Количество сидячих мест 	2 (в кабине водителя)

Освещение устья скважины 
в ночное время	фароискателем

Транспортные данные:

а) максимальная скорость по шоссе при
полной массе, км/ч, не более……………....................................................................90

б) скорость передвижения установки по
грунтовым дорогам, км/ч, не более……….................................................................40

в) углы свеса, град.: передний……………………………………….............................................................48
 задний……………………………………………………………………………........32´

Габаритные размеры, мм, не более 
 длина…………………………………………………………………………………..6503
 ширина………………………………………………………………………………...2500
 высота…………………………………………………………………………………3280

Полная масса установки, кг, не более: 
(масса конструктивная, ЗИП,
полная заправка автомобиля и 
гидросистемы маслом и топливом, 
водителем и пассажиром)…………………………………………………………….5720

Распределение массы на дорогу, кг, не более: 
передняя ось…………………………………………………………………………...2280
задняя ось……………………………………………………………………………...3440

Расчетный срок службы…………………………………………………………………...9 лет