Самоходная установка для ремонта скважин СУРС-40, СУРС-40МД

# Назначение изделия, краткое описание

Установка предназначена для:

1) производства спуско-подъемных операций в процессе текущего ремонта скважин, не оборудованных стационарными вышками;

2) свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб и глубинно-насосных штанг;

3) чистки песчаных пробок желонкой, свабирование скважин при намотке на барабан лебедки  тартального каната.

Климатического исполнения У ГОСТ 15150-69. Установка также пригодна для эксплуатации в условиях холодного климата макроклиматического района У2 по ГОСТ16 350-80

# Основные технические характеристики

Допускаемая нагрузка на крюке, кН ( тс), не более	400 (40)

Монтажная база шасси СУРС-40, СУРС40МД  	Т10.1111-12, Т10.0101

Наибольшая высота подъема крюка, м 	12,5

Привод установки	от тягового двигателя  трактора через КОМ-ЧТЗ, карданный вал, коробку передач КП01 и понижающую коническую передачу

Лебедка

Тип…………………………………………………………………….однобарабанная.

номинальное тяговое усилие
(на втором ряде намотки каната), кН(кГс) 	105 (10500)

тормоз 	ленточный, колодочный

управление тормозом 	ножное пневматическое и ручноемеханическое

муфта включения барабана	однодисковая, фрикционная,
пневматическая с  плавающими
кладышами

скорость перемещения крюка, м/с

наибольшая 	1,326

наименьшая 	0,224

Коробка передач	КП01.00.000
четыре передачи прямого хода и
две обратного

Вышка 		моноблочная “А”-образная

высота от фундамента до оси кронблока, м 	17

кронблок 	одноосный трехшкивный.

подъем в рабочее положение 	гидравлическим домкратом

Талевая система ……………………………………………………четырехструнная

оснастка 	2х3

крюкоблок 	одноосный двухшкивный с трехрогим крюком

Управление установкой ………………………………………электропневматическое

с поста управления

в кабине оператора

Установкой вышки…………………………………….электропневмогидравлическое

с выносного пульта

Электрооборудование

напряжение, В	24

питание рабочее 	от генератора трактора через его 
	аккумуляторную батарею

уровень взрывозащиты	класс взрывоопасной зоны В-Iг.
                     Категория взрывоопасной смеси II В,…………….группа взрывоопасной смеси Т3

Отопление кабины машиниста 	штатным отопителем трактора

Уровень звука на рабочем месте машиниста при работе, ДБА (не более)	80

Максимальная скорость передвижения установки, км/час 	5

Габаритные размеры в транспортном положении, 
мм (не более)

длина 	15 800
ширина	2 460 
высота 	3 980

Масса установки полная, кг 	25 000(26 650)

Удельное давление на грунт, МПа	0,09

Показатели надежности:
полный установленный срок службы 	7 лет.